申请（专利）号：200620023203.3

- 实用新型说明书 （17）页

| 申 请 号： | 200620023203.3 | 申 请 日： | 2006.07.04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 高效节能水处理设备 |
| 公 开 (公告) 号： | CN200971324 | 公开(公告)日： | 2007.11.07 |
| 主 分 类 号： | C02F1/44(2006.01)I | 分案原申请号： |  |
| 分 类 号： | C02F1/44(2006.01)I;C02F1/50(2006.01)I;C02F1/32(2006.01)I |
| 颁 证 日： |  | 优 先 权： |  |
| 申请(专利权)人： | 北京四方鼎泰环保科技有限公司 |
| 地 址： | 100083北京市海淀区二里庄5号楼310室 |
| 发 明 (设计)人： | 杨明全 | 国 际 申 请： |  |
| 国 际 公 布： |  | 进入国家日期： |  |
| 专利 代理 机构： |  | 代 理 人： |  |

摘要

一种高效节能水处理设备，它包括有膜元件、补给泵，进水流量仪表、产水流量仪表，所述的膜元件有多个，该膜元件的浓水输出管与循环管路并联连接，在并联连接的循环管路中连接有循环增压管道泵、浓水循环控制电磁阀、单向止回阀；在原水输入端依次连接原水水质在线监测仪、进水流量仪表、截止阀、补给泵、补给泵后单向止回阀、截止阀，该截止阀后的管路与循环管路连接；在循环管路上连接有浓水水质在线监测仪；在膜元件的产水输出管路上连接有产水水质在线监测仪。本实用新型的优点是：体积小、成本低、回收率高、节省电能，它不分段、浓水全循环错流过滤、可在线杀菌、实时监测控制排放。

申请（专利）号：200620122864.1

- 实用新型说明书 （5）页

| 申 请 号： | 200620122864.1 | 申 请 日： | 2006.07.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 过滤罐 |
| 公 开 (公告) 号： | CN200974001 | 公开(公告)日： | 2007.11.14 |
| 主 分 类 号： | B01D35/30(2006.01)I | 分案原申请号： |  |
| 分 类 号： | B01D35/30(2006.01)I;B01D24/10(2006.01)I;B01D46/30(2006.01)I |
| 颁 证 日： |  | 优 先 权： |  |
| 申请(专利权)人： | 北京四方鼎泰环保科技有限公司 |
| 地 址： | 100083北京市二里庄5号楼310室 |
| 发 明 (设计)人： | 杨明全 | 国 际 申 请： |  |
| 国 际 公 布： |  | 进入国家日期： |  |
| 专利 代理 机构： |  | 代 理 人： |  |

摘要

一种便于更换滤料的过滤罐。其特点是：在罐的上端和下端分别装有滤料入口和滤料出口，滤料出口和入口由法兰和法兰盖密封。其优点是：更换滤料方便。更换滤料时，打开两个法兰盖，从下端的滤料出口排出旧滤料。封闭好滤料出口后，从上端的滤料入口加入新滤料。封闭好滤料入口后，过滤罐即可正常使用。

申请（专利）号：200920109450.9

- 实用新型说明书 （8）页

| 申 请 号： | 200920109450.9 | 申 请 日： | 2009.06.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 橇装集成式水处理设备 |
| 公 开 (公告) 号： | CN201458886U | 公开(公告)日： | 2010.05.12 |
| 主 分 类 号： | C02F9/08(2006.01)I | 分案原申请号： |  |
| 分 类 号： | C02F9/08(2006.01)I;C02F1/32(2006.01)I;C02F1/44(2006.01)I;C02F1/78(2006.01)I |
| 颁 证 日： |  | 优 先 权： |  |
| 申请(专利权)人： | 北京四方鼎泰环保科技有限公司 |
| 地 址： | 100025 北京市朝阳区朝阳路67号院8号楼1-702室 |
| 发 明 (设计)人： | 杨明全 | 国 际 申 请： |  |
| 国 际 公 布： |  | 进入国家日期： |  |
| 专利 代理 机构： | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 | 代 理 人： | 胡福恒 |

摘要

本实用新型公开了一种橇装集成式水处理设备，包括箱体，箱体外设有吊耳、叉槽或叉孔，箱体内支架上设有水处理系统，水处理系统包括自动控制装置、预处理装置、膜处理装置，增压水泵进水口接水源设备，增压水泵出水口接预处理装置进水口，预处理装置排水口接下水道，预处理装置出水口接膜处理装置进水口，膜处理装置排水口接下水道或储水设备，膜处理装置出水口接消毒装置进水口，消毒装置出水口接用水设备；缺水保护装置测量端接增压水泵出水口，缺水保护装置信号发送端接自动控制装置信号接收端；水处理系统的各设备控制端分别接自动控制装置相应控制端。本实用新型通用性强，可迁移、安装简单快速，特别适用于野外作业、应急供水等特殊情形。

申请（专利）号：200920109714.0

- 实用新型说明书 （6）页

| 申 请 号： | 200920109714.0 | 申 请 日： | 2009.06.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 应急移动式水处理设备 |
| 公 开 (公告) 号： | CN201458866U | 公开(公告)日： | 2010.05.12 |
| 主 分 类 号： | C02F9/02(2006.01)I | 分案原申请号： |  |
| 分 类 号： | C02F9/02(2006.01)I;C02F9/04(2006.01)I;C02F9/08(2006.01)I;B60P3/00(2006.01)I;C02F1/44(2006.01)I;C02F1/78(2006.01)I;C02F1/32(2006.01)I;C02F1/50(2006.01)I |
| 颁 证 日： |  | 优 先 权： |  |
| 申请(专利权)人： | 北京四方鼎泰环保科技有限公司 |
| 地 址： | 100025 北京市朝阳区朝阳路67号院8号楼1-702室 |
| 发 明 (设计)人： | 杨明全 | 国 际 申 请： |  |
| 国 际 公 布： |  | 进入国家日期： |  |
| 专利 代理 机构： | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 | 代 理 人： | 程凤儒 |

摘要

本实用新型公开了一种应急移动式水处理设备，所述设备为一车厢内设置有原水箱、原水泵、预处理过滤器、保安过滤器、高压泵、反渗透膜组和产水箱；车厢壁上设有多个侧门和后门；所述原水箱的出水口连接原水泵的进水口，原水泵的出水口连接预处理过滤器的进水口，预处理过滤器的出水口连接保安过滤器的进水口，保安过滤器的出水口连接高压泵的进水口，高压泵的出水口连接反渗透膜组，反渗透膜组的出水口和产水箱通过管道相连，反渗透膜组的浓水口分别与排水管道和原水箱相连。本实用新型可随时移动，根据具体环境适用于野外作业，并且各部件实现集中安装厢式设置，节省了空间，全自动化控制，可大量处理水资源，尤其适用于紧急情况下的水处理。

申请（专利）号：200920109449.6

- 实用新型说明书 （5）页

| 申 请 号： | 200920109449.6 | 申 请 日： | 2009.06.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 一种方形水箱 |
| 公 开 (公告) 号： | CN201458092U | 公开(公告)日： | 2010.05.12 |
| 主 分 类 号： | B65D88/10(2006.01)I | 分案原申请号： |  |
| 分 类 号： | B65D88/10(2006.01)I;B65D88/54(2006.01)I |
| 颁 证 日： |  | 优 先 权： |  |
| 申请(专利权)人： | 北京四方鼎泰环保科技有限公司 |
| 地 址： | 100025 北京市朝阳区朝阳路67号院8号楼1单元702室 |
| 发 明 (设计)人： | 杨明全 | 国 际 申 请： |  |
| 国 际 公 布： |  | 进入国家日期： |  |
| 专利 代理 机构： | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 | 代 理 人： | 胡福恒 |

摘要

一种方形水箱，它包括有箱顶、箱侧壁、箱底，在箱底内上部设置有倾斜的锥形底，该锥形底的锥尖向下与靠近箱底的箱侧壁连接，在锥尖的箱侧壁处设有排污口，该锥形底的四边与箱侧壁密封连接。在排污口上安装有排污阀门。在排污口上部的箱侧壁设有出水口，在出水口上安装有出水阀门。在箱顶或箱侧壁的上部设有进水口。清洗水箱时，水箱内的污物在水的冲击下，会沿着箱底的锥形底斜面流向排污口，而不会像平底水箱一样搁浅、淤积在水箱底内。由于排污口位于锥尖，排污时可以完全排空水箱，不会有残留污水。本实用新型的有益效果是：结构简单、使用方便、水箱排空效果好、便于水箱清洗、可有效地避免积水污染水质。

申请（专利）号：200920109448.1

- 实用新型说明书 （8）页

| 申 请 号： | 200920109448.1 | 申 请 日： | 2009.06.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 橇装一体化自动加药设备 |
| 公 开 (公告) 号： | CN201458778U | 公开(公告)日： | 2010.05.12 |
| 主 分 类 号： | C02F1/00(2006.01)I | 分案原申请号： |  |
| 分 类 号： | C02F1/00(2006.01)I;C02F1/52(2006.01)I;C02F1/50(2006.01)I;C02F5/00(2006.01)I |
| 颁 证 日： |  | 优 先 权： |  |
| 申请(专利权)人： | 北京四方鼎泰环保科技有限公司 |
| 地 址： | 100025 北京市朝阳区朝阳路67号院8号楼1-702室 |
| 发 明 (设计)人： | 杨明全 | 国 际 申 请： |  |
| 国 际 公 布： |  | 进入国家日期： |  |
| 专利 代理 机构： | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 | 代 理 人： | 程凤儒 |

摘要

本实用新型公开了一种橇装一体化自动加药设备，其是在橇装箱体内设有溶药箱和加药箱和控制柜；补水管路连通溶药箱和加药箱，并与溶药箱之间设有溶药箱进水流量计、溶药箱进水电磁阀和溶药箱进水单向阀；与加药箱之间设有加药箱进水流量计、加药箱进水电磁阀和加药箱进水单向阀；加药箱上设有超声波液位计和加药计量泵，加药计量泵与一主管路通过投药管线相连，该主管路上设有主管路流量传感器和在线监测仪表；本实用新型外部设计为橇装结构，便于运输。集溶药、加药、计量投加、实时测控于一体，高度集成、紧凑合理。使用法兰与外围管道连接，安装快捷，高度自动化的模块设计可适应不同类型的投加场合，可露天使用。

申请（专利）号：200920110408.9

- 实用新型说明书 （5）页

| 申 请 号： | 200920110408.9 | 申 请 日： | 2009.07.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 过滤水箱 |
| 公 开 (公告) 号： | CN201454207U | 公开(公告)日： | 2010.05.12 |
| 主 分 类 号： | B01D29/11(2006.01)I | 分案原申请号： |  |
| 分 类 号： | B01D29/11(2006.01)I;B01D35/02(2006.01)I |
| 颁 证 日： |  | 优 先 权： |  |
| 申请(专利权)人： | 北京四方鼎泰环保科技有限公司 |
| 地 址： | 100025 北京市朝阳区朝阳路67号院8号楼1-702室 |
| 发 明 (设计)人： | 杨明全 | 国 际 申 请： |  |
| 国 际 公 布： |  | 进入国家日期： |  |
| 专利 代理 机构： | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 | 代 理 人： | 胡福恒 |

摘要

本实用新型涉及一种过滤水箱，集过滤、蓄水功能于一体，特别适用于安装于空间有限的场所。其包括箱体和滤袋，该滤袋设置于箱体内部；该箱体上设置入水口和人孔；该入水口与箱体连接并密封，其箱体外侧一端连接水源，箱体内侧一端与该滤袋的入口可拆卸地连接。

申请（专利）号：200920109652.3

- 实用新型说明书 （6）页

| 申 请 号： | 200920109652.3 | 申 请 日： | 2009.06.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 新型过滤器 |
| 公 开 (公告) 号： | CN201454209U | 公开(公告)日： | 2010.05.12 |
| 主 分 类 号： | B01D29/15(2006.01)I | 分案原申请号： |  |
| 分 类 号： | B01D29/15(2006.01)I |
| 颁 证 日： |  | 优 先 权： |  |
| 申请(专利权)人： | 北京四方鼎泰环保科技有限公司 |
| 地 址： | 100083 北京市海淀区二里庄5号楼310室 |
| 发 明 (设计)人： | 杨明全 | 国 际 申 请： |  |
| 国 际 公 布： |  | 进入国家日期： |  |
| 专利 代理 机构： | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 | 代 理 人： | 胡福恒 |

摘要

本实用新型涉及一种新型的过滤器，其是由盖板、桶体、进水口、出水口、滤芯、折流板、封头、上排污口、下排污口、底座支架、净水腔、密封件、净水腔入口构成。该折流板是由角钢折成的槽壁和上下端盖构成的槽型结构；该槽型结构竖直设置于桶体侧壁内侧，并覆盖于进水口上；该折流板边缘与桶体焊接密封，折流板一侧边缘与桶体侧壁接合处设置供水流进入过滤器的折流板入水口；该结构可使进水沿桶体壁环行，形成涡流，减缓对整个桶体和滤芯的垂直冲击力，同时，产生的涡流使整个过滤器处于均衡状态，减缓对底座支架的冲击。